## Slide 1: TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE ORGANIQUE
Objectif :
Familiariser l’étudiant à la synthèse organique en utilisant lors de ces manipulations des techniques élaborées.
Faire de nouvelles synthèses quelques fois délicates et qui nécessitent beaucoup de soins.
Développer la réflexion des étudiants au moyen de questions d’ordres théorique et pratique quelques fois insérées dans le texte pour faciliter ainsi le contrôle des connaissances.
Au cours de chaque manipulation, l’étudiant peut être questionné oralement sur le travail en
cours ou accompli. Il devra démontrer qu’il a cherché à atteindre intelligemment un but.
Le compte rendu exigé pour chaque manipulation doit comporter, des réponses aux questions demandées : mécanisme, poids, rendement, critère de pureté des différents produits synthétisés ; ainsi que le schéma des principaux montages, mais en aucun cas, le mode opératoire.

## Slide 4: DISTILLATION
1- L’appareillage comprend un chauffe-ballon, un ballon à distillation, une colonne, une tête de colonne, un thermomètre, un réfrigérant et des ballons de récupérations.
2- Le ballon à distiller est rempli au maximum aux 2/3, la pierre ponce ou toute autre matière poreuse empêche la surchauffe, en permettant aux molécules vaporisées de
s’échapper aussitôt du liquide.
3- Le chauffage doit être augmenté progressivement de façon que la distillation ait lieu très régulièrement et assez lentement.(une à deux gouttes par seconde).
4- Le réservoir du thermomètre doit baigner constamment dans la vapeur du produit en
train de distiller.
5- Le réfrigérant descendant doit refroidir suffisamment les vapeurs. L’eau circule dans
la gaine extérieure de bas en haut, en un courant doux.

## Slide 6: RECRISTALLISATION
C’est une méthode de purification des solides. Elle consiste à dissoudre à chaud le
composé dans un solvant convenablement choisi. La solution chaude est filtrée pour séparer les impuretés qui y sont insolubles. Lors du refroidissement, les cristaux précipitent, tandis que d’autres impuretés restent en solution. Par filtration et essorage, on récupère le solide qui peut être recristallisé à nouveau.
a- choix du solvant :
le solide doit y être plus soluble à chaud qu’à froid.
Les impuretés doivent y être solubles à chaud, ou très soluble à froid.
Il ne doit pas réagir chimiquement avec le composé à purifier.
b- Technique
1- dissolution à chaud :
La recristallisation se fait en général, dans un ballon, muni d’un réfrigérant, contenant le
solide finement pulvérisé et un peu de solvant. On porte l’ensemble à ébullition douce, une
fraction du composé se solubilise par l’extrémité supérieure du réfrigérant, on rajoute par
portions successive le solvant, en maintenant l’ébullition entre chaque addition. On procède
ainsi jusqu’à dissolution totale. A cause des impuretés, la solution est parfois colorée. On
élimine les impuretés en ajoutant à ébullition un peu de noir décolorant.

## Slide 7
2- Filtration de la solution chaude :
La solution sursaturée est filtrée sur un filtre à plis. On élimine ainsi les impuretés insolubles, et éventuellement le noir décolorant
3- Refroidissement et cristallisation
4- Essorage des cristaux
Les cristaux sont séparés de la solution mère par filtration sur Büchner. On
élimine le maximum de solvant en les pressant et tassant fortement à l’aide d’une spatule.
5- Séchage
Une fois filtrés et tassés, les cristaux sont séchés sur papier.

## Slide 8
EXTRACTION
Principe :
Lorsqu’un produit, soluble dans deux solvants A et B non miscibles entre eux, est mis en présence de ces solvants, il se partage entre les deux phases suivant un coefficient de partage K, tel qu’à l’équilibre.
La valeur de k dicte le choix du solvant d’extraction d’un produit à partir d’une solution obtenue en fin de synthèse. Le choix du solvant d’extraction répond aux critères suivants :
le solvant ne doit pas être miscible à la phase à extraire.
- le coefficient de partage doit être aussi favorable que possible.
- Le produit doit pouvoir être facilement séparé du solvant (évaporation, changement de pH)
La qualité de solvant employé dépend de K.
L’extraction d’une solution organique par une solution aqueuse acide ou basique est un bon procédé de purification. Par exemple, une solution basique extrait les acides (ou les phénols) en les transformant en sels R COO- , Na+ (ou ArO- , Na+ ) solubles dans la phase aqueuse .Au contraire, une solution acide transforme les amines en sels (ex: R3NH+ ,Cl- ) solubles dans la phase aqueuse. La récupération de l’acide ou de l’amine cherchée se fait par acidification ou alcalinisation de la phase aqueuse.
Le relargage consiste à ajouter un sel minéral dans la phase aqueuse, ce qui diminue en général la solubilité d’un produit organique et l’extraction est facilitée.

## Slide 9
Technique de l’extraction .
L’appareil le plus courant est l’ampoule à décanter, qui permet d’agiter ensemble deux liquides non miscibles, de laisser décanter les deux phases et les recueillir séparément.
Pour extraire, verser la solution et le solvant d’extraction dans l’ampoule. Renverser l’ampoule en maintenant le bouchon avec les doigts.
Ouvrir le robinet pour diminuer un éventuel excès de pression.
Agiter circulairement quelques temps, ouvrir et refermer le robinet, remettre l’ampoule en place et la déboucher.
Attendre la séparation des phases.
Faire écouler lentement la phase inférieure et ensuite l’autre phase.

## Slide 10
SECHAGE.
L’eau constitue une impureté des solides et aussi des liquides : en distillant un liquide en présence d’eau, il peut y avoir réaction (hydrolyse) ou entraînement à la vapeur (point d’ébullition abaissé).
Le séchage doit donc précéder toute distillation. Il s’effectue de préférence en solution, par exemple dans le solvant d’extraction.
Le séchage le plus courant est le séchage par agent chimique qui s’effectue en mettant en contact l’agent desséchant et le liquide à sécher.
L’agent desséchant réagit avec l’eau : il ne doit pas être réactif avec le produit à sécher et doit pouvoir en être séparé facilement.
Il existe deux classes principales d’agents desséchants :
1- les produits réagissant de manière irréversible avec l’eau (P2O5, CaO, Na). On peut distiller les liquides à leur contact, mais leur emploi est limité par leur grande réactivité.

## Slide 11
2- Les sels (ou autres produits) anhydres formant des hydrates avec l’eau, de manière réversible. Leurs choix dépendent de leur caractère chimique (neutre, acide, basique), de leur capacité, de leur rapidité d’action.
Ex : Na2SO4 , CaSO4 sont des sels neutres pouvant être employés dans tous les cas : CaCl2 a une grande capacité de séchage mais réagit avec beaucoup de produits ; KOH, NaOH et K2CO3 ont un caractère basique :
L’efficacité du séchage est plus grande si on sèche plusieurs fois avec de nouvelles portions de desséchant, plutôt qu’une seule fois avec la totalité. Il faut agiter pour favoriser le contact entre le liquide et l’agent dessèchement et attendre un certain temps.

## Slide 12
POINT DE FUSION.
I- Principe :
Le point de fusion est la température à laquelle un solide devient liquide. La plupart des composés organiques fondent entre 50°C et 300°C. Facile à mesurer, (four, banc Kofler) le point de fusion constitue pour un solide un bon critère de pureté. On montre en effet, enthermodynamique, que le mélange de deux produits différents (corps pur + impureté par exemple) fond à une température inferieure à celle de chacun des constituants du mélange. Cela signifie, qu’après avoir subi plusieurs procédés destinés à le purifier, un solide doit avoir une température de fusion invariable
II- Technique de mesure :
La détermination d’un point de fusion se fait soit avec un four, soit avec le banc Kofler. L’échantillon doit être sec et finement pulvérisé.
a- le four à point de fusion :

## Slide 13
La substance est placée dans un tube capillaire à paroi mince que l’on chauffe sur un bloc Métallique de cuivre muni d’un thermomètre. Le support du bloc comporte un oculaire permettant d’observer le changement de phase. La valeur de la température est lue sur le thermomètre lors de la fusion.
b- Le Banc Kofler
C’est une plaque métallique chauffée électriquement de façon à réaliser un gradient de Température. L’échantillon y est posé et déplacé à l’aide d’un index. La température de fusion est lue directement sur une échelle graduée. Le banc doit être étalonné avant utilisation à l’aide de substances standards.
Il est recommandé d’effectuer une mesure rapide pour déterminer approximativement le point de fusion, puis une mesure plus précise en chauffant lentement et progressivement.

## Slide 14
INDICE DE REFRACTION.
L’indice de réfraction d’un liquide est une constante physique très importante, facile à déterminer avec précision. Il est utilisé comme critère de pureté et comme moyen d’identification des liquides.
L’indice est le rapport de la vitesse d’une radiation lumineuse dans le vide à sa vitesse dans le liquide considéré, à une température donnée.
Pour mesurer un indice, on utilise un réfractomètre muni d’un thermomètre. L’indice décroît quand la température croit, de 0,0004 unités par degré °C.
Ex : pour l’eau, nD 20 = 1,3330 ; nD 50 = 1,3210
Avec 20 et 50 = température en degrés Celsius D : radiation utilisée (raie 0 du sodium)
Remarque : Dans de nombreux cas l’indice des mélanges varie proportionnellement à la composition.

## Slide 15
MANIPULATION : REACTION DE CANNIZZARO.

## Slide 16
On se propose au cours de cette manipulation de réaliser un chauffage au reflux puis de procéder à la purification du mélange réactionnel obtenu à savoir séparer l’alcool benzylique, l’acide benzoïque et le benzaldéhyde éventuellement restant. Les techniques suivantes seront alors abordées : • extraction • essorage • séchage • distillation sous pression réduite • recristallisation • prise de point de fusion
Séchage Le séchage d’un composé consiste à éliminer l’eau ou le solvant organique qu’il contient. Cette opération s’applique soit avant une synthèse afin d’éliminer l’humidité d’un réactif (ou avant une distillation), soit après une extraction (ou une cristallisation. Séchage des liquides Les phases organiques sont séchées par contact direct avec un desséchant. On utilise différents agents desséchants ; les plus courants sont entre autres le sulfate de magnésium anhydre MgSO4 et le sulfate de sodium anhydre Na2SO4. Séchage des solides Un solide peut être séché (sous vide ou non) dans un dessiccateur où une substance desséchante placée au fond capte les vapeurs émises. Un autre moyen pour éliminer l’eau des solides est de mettre ceux-ci dans une étuve dont la température est choisie de façon à ce que le séchage soit rapide (le séchage d’un solide est terminé lorsque la masse des cristaux ne varie plus.

## Slide 17
SYNTHESE DE L’ALCOOL BENZYLIQUE ET DE L’ACIDE BENZOÏQUE.
I- Principe :
La réaction de Cannizzaro est une réaction d’oxydoréduction, en présence de soude concentrée, entre deux aldéhydes ne possédant pas d’atome d’hydrogène en  du groupement carbonyle (cas de l’aldéhyde benzoïque). Une molécule d’aldéhyde s’oxyde en acide (qui apparaît sous forme de son sel) pendant qu’une autre est réduite en alcool primaire :
III- Mode opératoire
1- Synthèse
Dans un ballon de 100ml, on prépare une solution de 5g de soude dans 20ml d’eau. Après dissolution complète de la soude, on ajoute 6ml de benzaldéhyde à la solution chaude de soude. Agiter pour obtenir une émulsion. Placer le ballon dans un chauffe ballon. Adapter un réfrigérant vertical et chauffer à reflux pendant 1h30.
Après le chauffage à reflux, laisser refroidir le mélange à température ambiante, puis ajouter le minimum d’eau nécessaire pour dissoudre le benzoate de sodium.

## Slide 18
III- Mode opératoire
2- séparation par extraction
Transvaser le mélange dans une ampoule à décanter, rincer le ballon avec un peu d’eau puis avec 5ml d’éther. Ajouter finalement 15ml d’éther dans l’ampoule puis agiter énergiquement. Après décantation recueillir la phase éthérée dans un bêcher. On recommence l’extraction de la phase aqueuse avec 20ml d’éther , rassembler les phases éthérées dans l’ampoule à décanter.
Question 1 : Après cette opération, nous obtenons une phase aqueuse et une phase éthérée, quels sont les produits contenus dans chacune de ces 2 phases.
Question 2 : Quel est le rôle de l’éther dans cette opération ? pourquoi ?
3- Purification Traitement de la phase aqueuse (réaction violente).
Dans un bécher de 150ml, acidifier la phase (fortement alcaline) avec 20 à 30ml de HCl concentré jusqu’à pH acide. Agiter avec précaution tout en refroidissant le bécher dans un bain de glace.
Question 3 Quelle réaction provoque-ton par acidification de la phase aqueuse ? Le précipité obtenu est recueilli par filtration sur entonnoir büchner. Laver avec un peu d’eau froide et sécher sur un papier filtre, puis à l’étuve.
Question 4 Quelle est le point de fusion du produit brut obtenu ? Le produit obtenu doit être purifié par recristallisation dans l’eau. Introduire le produit dans un bécher en présence de 10ml d’eau. Chauffer et ajouter la quantité d’eau juste nécessaire pour dissoudre la totalité du précipité. Après refroidissement dans la glace, filtrer la solution aqueuse sur entonnoir Büchner, puis déterminer le point de fusion du produit recristallisé.
Question 5 Quel est le rendement de la réaction ? Comparer les points de fusion. Qu’en déduisez- vous ?

## Slide 19
4- Traitement de la phase éthérée
Traiter la phase éthérée avec 20 ml d’une solution à 30% de bisulfite de sodium. Agiter fortement, un précipité blanc peut apparaître : le dissoudre dans le minimum d’eau. Décanter la couche aqueuse.
Question 6 Quel produit a-t-on ainsi éliminé ? Comment réagit-t il avec le bisulfite de sodium ?
Laver la phase éthérée avec 10ml de Na2CO3 10% puis avec de l’eau jusqu’à pH=7. Sécher la phase éthérée sur sulfate de sodium anhydre.
Recueillir cette dernière phase dans un ballon de 100ml , éliminer l’éther à l’aide d’un évaporateur rotatif.
Question 7 Déterminer le rendement de la réaction; et l’indice de réfraction .

## Slide 20
Examen de TP de Chimie Organique
Durée : 15 mn
N.B. : À rédiger séparément sur une feuille intercalaire
Réaction de Cannizzaro
Ecrire l’équation bilan de la réaction de Cannizzaro dans le cas du benzaldéhyde.
Quels types d’aldéhydes donnent la réaction de Cannizzaro ?
A quel grand type de réaction appartient la réaction de Cannizzaro ?
Pourquoi lave-t-on la phase organique avec une solution de bisulfite de sodium (NaHSO3) ?
Qu’observe-t-on au cours de l’acidification de la phase aqueuse. Pourquoi ?